## Slide 1: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
Guillermo Oriolani – Ernesto Chediack
UNIDADES
N°1: ORGANIZACIÓN DE LA COMPUTADORA DIGITAL
1. La computadora digital
2. Nivel lógico – digital
N°2: UNIDAD DE CONTROL
1. Unidad de control
2. Formato de instrucciones
N°3: MEMORIA
1. Unidad de memoria
2. Memoria física y memoria virtual
N°4: ENTRADA Y SALIDA
1. Unidad de entrada – salida
2. Buses de entrada y salida
N°5: MICROPROCESADORES
1. Evolución de los microprocesadores
2. Tipos de microprocesadores
N°6: ARQUITECTURA PARALELO

## Slide 2: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
BIBLIOGRAFÍA:
Organización y arquitectura de computadores, 8va Edición. William Stallings, PEARSON-Prentice Hall, 2010.
Principios de arquitectura de computadoras. Miles J. Murdocca, Vincent P. Heuring, PEARSON EDUCATION, 2002.
Diseño y evaluación de arquitecturas de computadoras, 1ra Edición. Marta Beltrán Pardo, Antonio Guzmán Sacristán, PEARSON EDUCACIÓN, S. A., 2010.
Arquitectura de microprocesadores. Los Pentium a fondo. José Ma Angulo Usategui, José Luis Gutiérrez Temiño, Ignacio Angulo Martínez, THONSON-ITES-Paraninfo, 2003.

## Slide 3: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
UNIDAD N°1:
ORGANIZACIÓN DE LA COMPUTADORA DIGITAL
LA COMPUTADORA DIGITAL
2024

## Slide 4: ARQUITECTURA DE LAS COMPUTADORAS
COMPORTAMIENTO FUNCIONAL DE UN SISTEMA COMPUTACIONAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE UN PROGRAMADOR
ASPECTOS CONSIDERADOS (EJEMPLOS):
  TAMAÑO Y TIPO DE DATOS
  TIPOS DE OPERACIONES QUE SON SOPORTADAS

## Slide 5: ORGANIZACIÓN DE LAS COMPUTADORAS
SE REFIERE A LAS RELACIONES ESTRUCTURALES QUE NO SON VISIBLES AL PROGRAMADOR.
EJEMPLOS:
  INTERFASES PARA LOS DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS
  FRECUENCIA DEL RELOJ (CLOCK)
  TECNOLOGÍA USADA PARA LAS MEMORIAS
TAMBIÉN SE LA DENOMINA “MICROARQUITECTURA”

## Slide 6: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
EN LA ASIGNATURA VEREMOS AMBOS ASPECTOS, LA ARQUITECTURA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS COMPUTADORAS, POR LO QUE CON EL TÉRMINO ARQUITECTURA NOS REFERIMOS EN FORMA AMPLIA TANTO A LA ARQUITECTURA COMO A LA ORGANIZACIÓN PROPIAMENTE DICHA.

## Slide 7: MÁQUINA MULTINIVEL

## Slide 8: NIVELES EN ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
EXISTEN VARIOS NIVELES O PERSPECTIVAS EN LOS CUALES SE PUEDE CONSIDERAR A LA COMPUTADORA
  EN EL MÁS ALTO: EL USUARIO CORRIENDO PROGRAMAS, USANDO A LA COMPUTADORA
  EL MÁS BAJO: TRANSISTORES Y CABLES
CADA UNO DE LOS NIVELES REPRESENTA UNA ABSTRACCIÓN DE LA COMPUTADORA

## Slide 9: NIVELES EN ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
UNA DE LAS RAZONES DEL SUCESO DE LAS COMPUTADORAS DIGITALES ES LA INDEPENDENCIA ENTRE CADA NIVEL:
  UN USUARIO QUE CORRE UN PROCESADOR DE TEXTO EN LA COMPUTADORA NO NECESITA CONOCER COMO ESTÁ PROGRAMADO ESTE.
  UN PROGRAMADOR NO NECESITA SER CONCIENTE DE LA ESTRUCTURA DE COMPUERTAS LÓGICAS DENTRO DEL COMPUTADOR.

## Slide 10: NIVELES EN ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
ESTA SEPARACIÓN DE NIVELES HA SIDO EXPLOTADA EN EL DESARROLLO DE LAS MÁQUINAS DE COMPATIBILIDAD ASCENDENTE:
  IBM CREA EL CONCEPTO DE “FAMILIA DE MÁQUINAS” EN LA SERIE 360: MÁQUINAS CON UNA MAYOR CAPACIDAD EN LA MISMA FAMILIA PODÍAN CORRER PROGRAMAS ESCRITOS PARA LAS MÁQUINAS CON MENOS CAPACIDADES DE LA MISMA FAMILIA SIN MODIFICAR A ESTOS PROGRAMAS.

## Slide 11: USUARIO O NIVEL DE PROGRAMAS DE APLICACIÓN
EL USUARIO INTERACTUA CON LA PC CORRIENDO PROGRAMAS:
  PROCESADOR DE TEXTO
  PLANILLA DE CÁLCULO
  JUEGOS
EL USUARIO VE A LA COMPUTADORA A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS QUE CORRE EN ELLA Y MUY POCO O NADA DE SU ESTRUCTURA DE BAJO NIVEL ES VISIBLE

## Slide 12: NIVEL DE LENGUAJES DE ALTO NIVEL
SON DE ALTO NIVEL LENGUAJES COMO C, C++, PYTHON, PASCAL, FORTRAN, JAVA
EL PROGRAMADOR SOLO VÉ AL LENGUAJE Y NINGÚN DETALLE DE BAJO NIVEL DE LA MÁQUINA. VE TIPOS DE DATOS E INSTRUCCIONES DEL LENGUAJE DE ALTO NIVEL.

## Slide 13: NIVEL DE LENGUAJES DE ALTO NIVEL
EL ROL DEL COMPILADOR ES MAPEAR LOS TIPOS DE DATOS E INSTRUCCIONES DESDE EL LENGUAJE EN ALTO NIVEL AL VERDADERO HARDWARE DEL COMPUTADOR
“COMPATIBILIDAD DE CÓDIGO FUENTE”: LOS PROGRAMAS ESCRITOS EN LENGUAJES DE ALTO NIVEL PUEDEN SER RECOMPILADOS PARA VARIAS MÁQUINAS, CORRERAN IGUAL Y DARAN LOS MISMOS RESULTADOS

## Slide 14: LENGUAJE ENSAMBLADOR/ CÓDIGO DE MÁQUINA
EL COMPILADOR TRASLADA DESDE EL CÓDIGO FUENTE A LAS VERDADERAS “INSTRUCCIONES DE MÁQUINA” O “LENGUAJE DE MÁQUINA” O “CÓDIGO DE MÁQUINA”
EL LENGUAJE DE MÁQUINA TRATA CON ASUNTOS DEL HARDWARE COMO REGISTROS Y LA TRANSFERENCIA DE DATOS ENTRE ELLOS.

## Slide 15: LENGUAJE ENSAMBLADOR/ CÓDIGO DE MÁQUINA
AL CONJUNTO DE INSTRUCCIONES DE MÁQUINA PARA UNA DETERMINADA MÁQUINA SE DENOMINA “SET DE INSTRUCCIONES”
EL VERDADERO CODIGO DE MÁQUINA ES UN CONJUNTO DE CEROS Y UNOS CONOCIDO COMO “CODIGO BINARIO DE MÁQUINA” O “CODIGO BINARIO”.

## Slide 16: LENGUAJE ENSAMBLADOR/ CÓDIGO DE MÁQUINA
EL LENGUAJE ENSAMBLADOR TRASLADA NEMOTECNICOS COMO “MOVE Data, ACC” EN SU CORRESPONDIENTE CODIGO DE MÁQUINA (CONJUNTO DE CEROS Y UNOS).
“COMPATIBILIDAD BINARIA”: MÁQUINAS QUE COMPARTEN EL MISMO SET DE INSTRUCCIONES. POR EJEMPLO:
  EL CODIGO DE MÁQUINA QUE CORRE EN UNA IBM 360 MODELO 35 CORRERÁ SIN CAMBIOS EN UNA IBM 360 MODELO 50
  EN INTEL CÓDIGOS BINARIOS ESCRITOS PARA UN PROCESADOR 8086, CORRERÁ SIN CAMBIOS EN LOS PROCESADORES 80186,80286, 80386, 80486, PENTIUM

## Slide 17: NIVEL UNIDAD DE CONTROL
UNIDAD DE CONTROL:
  GENERA SEÑALES DE CONTROL QUE PERMITEN TRANSFERIR LOS DATOS DESDE UN REGISTRO HACIA OTRO REGISTRO, A TRAVÉS DE CIRCUITOS LÓGICOS QUE CREAN UNA VÍA PARA SU INTERCONEXÍON, INTERPRETANDO A CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES DE MÁQUINA.
  PUEDE SER:
    UNIDAD DE CONTROL CABLEADA
    UNIDAD DE CONTROL MICROPROGRAMADA

## Slide 18: NIVEL UNIDAD DE CONTROL
UNIDAD DE CONTROL CABLEADA:
  BLOQUE DE COMPONENTES DE LÓGICA DIGITAL
  VENTAJA: SU VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO
  DESVENTAJA: COMPLEJO DISEÑO Y DIFÍCIL DE MODIFICAR

## Slide 19: NIVEL UNIDAD DE CONTROL
UNIDAD DE CONTROL MICROPROGRAMADA:
  TIENE UN MUY PEQUEÑO PROGRAMA (“MICROPROGRAMA DE CONTROL”) ESCRITO EN LENGUAJE DE BAJO NIVEL QUE ESTÁ IMPLEMENTADO EN HARDWARE ESTO SE CONOCE COMO FIRMWARE
  UN MICROCONTROLADOR EJECUTA CADA UNA DE LAS MICROINSTRUCCIONES
  A LA INSTRUCCIÓN DE MÁQUINA SE LA DENOMINA “MACROINSTRUCCIÓN” Y CADA UNA SE EJECUTA POR MEDIO DE LA EJECUCIÓN DE UN CONJUNTO DE MICROINSTRUCCIONES (UN MICROPROGRAMA ESPECÍFICO PARA CADA MACROINSTRUCCIÓN)
  VENTAJA: ES MÁS FÁCIL MODIFICAR EL SET DE INSTRUCCIONES DE LA MÁQUINA (CAMBIANDO EL “MICROPROGRAMA DE CONTROL”)
  DESVENTAJA: LA EJECUCIÓN DE UNA “MACROINSTRUCCIÓN” ES MÁS LENTA QUE EN UNA UNIDAD CABLEADA

## Slide 20: NIVEL DE UNIDADES FUNCIONALES
UNIDADES FUNCIONALES:
  LLAMADAS ASÍ PORQUE REALIZAN ALGUNA FUNCIÓN QUE ES IMPORTANTE PARA LA OPERACIÓN DE LA COMPUTADORA
  INCLUYEN:
    REGISTROS INTERNOS DE LA CPU
    UNIDAD LÓGICA ARITMÉTICA (ALU)
    MEMORIA PRINCIPAL

## Slide 21: NIVEL DE COMPUERTAS LÓGICAS
LAS UNIDADES FUNCIONALES SE CONSTRUYEN CON COMPUERTAS LÓGICAS
IMPLEMENTAN EL MÁS BAJO NIVEL DE OPERACIONES LÓGICAS SOBRE LAS CUALES DEPENDE EL FUNCIONAMIENTO DEL COMPUTADOR

## Slide 22: NIVEL DE TRANSISTORES Y CABLES
EL MÁS BAJO NIVEL ES EL DE LOS COMPONENTES COMO LOS TRANSISTORES Y LOS CABLES QUE CONFORMAN LAS COMPUERTAS LÓGICAS
EN ESTE NIVEL EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPUTADORA SE PIERDE EN DETALLES COMO:
  TENSIONES
  CORRIENTES
  RETARDO EN LA PROPAGACIÓN DE SEÑALES
  EFECTOS CUÁNTICOS
  OTROS ASUNTOS DE BAJO NIVEL

## Slide 23: DEFINICIÓN DE COMPUTADORA
MÁQUINA CALCULADORA ELECTRÓNICA, CONSTITUIDA POR UN CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ESPECIALIZADOS, QUE OPERAN EN FORMA SINCRONIZADA MEDIANTE UN PROGRAMA COMUN, QUE PERMITEN SIN INTERVENCIÓN DEL HOMBRE, EFECTUAR COMPLEJAS OPERACIONES ARITMÉTICAS Y LÓGICAS.

## Slide 24: JOHN VON NEUMANN
HÚNGARO NATURALIZADO NORTEAMERICANO
PUBLICÓ ARTICULO “FIRST DRAFT OF A REPORT ON THE EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)” EN 1945 EN EL CUAL FIJÓ LOS PRINCIPIOS EN QUE DEBERÍA BASARSE EL DISEÑO DE COMPUTADORAS
DESDE ENTONCES TODAS LAS MÁQUINAS SE HAN CONSTRUÍDO SEGÚN LA LLAMADA “ARQUITECTURA VON NEUMANN”

## Slide 25: PRINCIPIOS DE VON NEUMANN
UNIDAD DE MEMORIA ÚNICA CAPAZ DE ALMACENAR DATOS E INSTRUCCIONES, SIN DIFERENCIARLOS
UNIDAD LÓGICA-ARITMÉTICA CAPAZ DE OPERAR EN BINARIO
UNIDAD DE CONTROL ÚNICA, CAPAZ DE INTERPRETAR LAS INSTRUCCIONES
EQUIPAMIENTO DE ENTRADA/SALIDA OPERADO POR LA UNIDAD DE CONTROL

## Slide 26: IAS (INSTITUTE OF AVANCED STUDIES)
PRIMERA MÁQUINA DESARROLLADA SEGÚN LOS PRINCIPIOS DE VON NEUMANN
CONSTRUIDA EN PRINCETON ENTRE 1946 Y 1952
SU MEMORIA ERA DE 1000 PALABRAS DE 40 BITS.

## Slide 27: COMPUTADORAS DIGITALES
TRABAJAN CON NÚMEROS
ES NECESARIO DESARROLLAR UN MODELO MATEMÁTICO PARA CADA PROBLEMA
SE PROGRAMAN CON LENGUAJES ESPECÍFICOS
TODAS OPERAN EN LA MISMA FORMA

## Slide 28: VELOCIDAD DE RESOLUCIÓN
EN LA COMPUTADORA DIGITAL, LA VELOCIDAD DEPENDE DE DOS FACTORES:
DE LOS CIRCUITOS EMPLEADOS
DE LA COMPLEJIDAD DEL MODELO MATEMÁTICO

## Slide 29: ORGANIZACIÓN DE UNA COMPUTADORA DIGITAL
RESPONDE A LOS PRINCIPIOS DE VON NEUMANN
SON CINCO UNIDADES ESPECIALIZADAS INTERCONECTADAS EN FORMA PERMANENTE CON DOS TIPOS DE CAMINOS, UNOS PARA DATOS Y OTROS PARA INSTRUCCIONES

## Slide 30: MODELO DE VON NEUMANN

## Slide 31: DEFINICIONES
DATOS: CANTIDADES SOBRE LAS CUALES DEBE OPERARSE.
INSTRUCCIONES: SON LAS OPERACIONES QUE DEBEN REALIZARSE SOBRE LOS DATOS.

## Slide 32: RENDIMIENTO DE UNA COMPUTADORA DIGITAL
ES UNA MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE REALIZAR OPERACIONES, SE USAN DOS UNIDADES DE MEDIDA:
1 OPERACIONES POR SEGUNDO: OPS
2 INSTRUCCIONES POR SEGUNDO: IPS

## Slide 33: MISIÓN DE CADA UNIDAD DE UNA COMPUTADORA DIGITAL
LA UNIDAD DE CONTROL INTERPRETA LAS INSTRUCCIONES Y COMANDA AL RESTO DE LA MÁQUINA
LA UNIDAD ARITMÉTICA Y LÓGICA ES LA ENCARGADA DE REALIZAR LAS OPERACIONES INDICADAS POR LAS INSTRUCCIONES
LA UNIDAD DE MEMORIA ES LA ENCARGADA DE ALMACENAR TODOS LOS DATOS E INSTRUCCIONES
LAS UNIDADES DE ENTRADA Y DE SALIDA SON LAS ENCARGADAS DE CONECTAR LA MÁQUINA AL MUNDO EXTERIOR A ELLA.

## Slide 34: CONFORMACIÓN DE CADA UNIDAD
SON TODAS DIFERENTES ENTRE SÍ POR SU ESPECIALIZACIÓN
CADA UNA ESTÁ CONECTADA A LAS OTRAS DE DIVERSAS MANERAS, SEGÚN SU FUNCIÓN
SOLO SE CONECTAN AL EXTERIOR LAS UNIDADES DE ENTRADA Y DE SALIDA
LA UNIDAD DE CONTROL PUEDE TENER ACCESOS DIRECTOS DESDE UNA CONSOLA

## Slide 35: UNIDAD ARITMÉTICA Y LÓGICA

## Slide 36: UNIDAD DE CONTROL

## Slide 37: UNIDAD DE MEMORIA

## Slide 38: UNIDADES DE ENTRADA Y SALIDA

## Slide 39: INTERCONEXIÓN DE LAS UNIDADES

## Slide 40: FUNCIONAMIENTO DE LA COMPUTADORA
LA UNIDAD DE CONTROL HABILITA LOS CIRCUITOS PARA BUSCAR EN MEMORIA UNA INSTRUCCIÓN Y LA TRANSFIERE AL REGISTRO DE INSTRUCCIONES
LA UNIDAD DE CONTROL HABILITA LOS CIRCUITOS NECESARIOS EN LA SECUENCIA APROPIADA PARA EJECUTAR LA INSTRUCCIÓN

## Slide 41: REGISTROS DE COMPUTADORAS
La función digital utilizada para retener información binaria en una computadora se denomina registro.
Un conjunto de flip-flops constituye un registro ya que un flip-flop (biestable) es una celda binaria capaz de almacenar un bit de información.
Necesitan contener compuertas lógicas que realizan ciertas tareas de procesamiento de datos, generalmente controlan cuándo y cómo se debe transferir la información a los registros.

## Slide 42: CICLO DE MÁQUINA BÁSICO
BÚSQUEDA
EJECUCIÓN

## Slide 43
CICLO DE MÁQUINA

## Slide 44: CICLO DE MÁQUINA COMO DIAGRAMA DE ESTADOS

## Slide 45: DENOMINACIÓN DE LOS ESTADOS
<CDI> CÁLCULO DE LA DIRECCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN
<BI> BÚSQUEDA DE LA INSTRUCCIÓN
<DI> DECODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN
<CDO> CÁLCULO DE LA DIRECCIÓN DEL OPERANDO
<BO> BÚSQUEDA DEL OPERANDO
<EJEC> EJECUCIÓN
<CDR> CÁLCULO DE LA DIRECCIÓN DEL RESULTADO
<AR> ALMACENAMIENTO DEL RESULTADO

## Slide 46: OTRAS DEFINICIONES
NUEVA INSTRUCCIÓN:Es la instrucción que sigue en la secuencia del programa.
LISTA O VECTOR: Cuando un dato no es un solo número, sino un conjunto ordenado de los mismos, tal como una lista o una matriz.
OPERANDOS MÚLTIPLES: Es la lista o vector antes citado.
RESULTADOS MÚLTIPLES: Se basa en la misma presunción anterior.

## Slide 47: FUNCIONAMIENTO SIMPLIFICADO DE UNA COMPUTADORA
LA MÁQUINA CUYO ESQUEMA HEMOS EXPUESTO, OPERA EN SERIE, O SEA:

## Slide 49: CARGA DE PROGRAMA Y DATOS EN LA MEMORIA
LA UNIDAD DE CONTROL HABILITA LAS COMPUERTAS ADECUADAS (1,10 PARA VÍA DE DATOS, 8 U 12 PARA VÍA DE DIRECCIONES) Y EL PROGRAMA O LOS DATOS (CANTIDADES BINARIAS) PASAN POR LA UNIDAD DE ENTRADA HASTA LA POSICIÓN DE MEMORIA INDICADA(UNO POR UNO CON LA EMISIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES PULSOS DE DESPLAZAMIENTO PARA CADA CANTIDAD), LA PRIMERA POR LA DIRECCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN (INGRESADA MANUALMENTE), LAS RESTANTES POR EL CONTADOR DE PROGRAMA(QUE SE INCREMENTARÁ EN UNA UNIDAD DESPUÉS DE ALMACENAR UN VALOR EN LA MEMORIA).

## Slide 50
Notes: Carga de programas y datos

## Slide 51: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
HABILITANDO LAS COMPUERTAS ADECUADAS Y GENERANDO LOS PULSOS NECESARIOS LA UNIDAD DE CONTROL EFECTÚA LA BÚSQUEDA DE CADA INSTRUCCIÓN, PASÁNDOLA AL REGISTRO DE INSTRUCCIONES (FASE DE BÚSQUEDA).
LUEGO DECODIFICARÁ EL CAMPO DE MANDO, COMANDO O CÓDIGO OPERATIVO (OPCODE) DEL REGISTRO DE INSTRUCCIONES, HABILITANDO LAS COMPUERTAS ADECUADAS Y GENERANDO LOS PULSOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LA FUNCIÓN DE ESA INSTRUCCIÓN. TAMBIÉN INCREMENTARÁ EN UNA UNIDAD AL CONTADOR DE PROGRAMA PARA QUE QUEDE APUNTANDO A LA PRÓXIMA INSTRUCCIÓN A SER BUSCADA (FASE DE EJECUCIÓN).

## Slide 52: FASE DE BÚSQUEDA (PARA CUALQUIER INSTRUCCIÓN)
LA UNIDAD DE CONTROL:
HABILITA LAS COMPUERTAS ADECUADAS (12,7,9) PARA CREAR LOS PASOS O VÍAS NECESARIAS
TRANSFIERE EL CONTENIDO DEL CONTADOR DE PROGRAMA (PROGRAM COUNTER) AL REGISTRO DE DIRECCIONES DE LA MEMORIA (EMITIENDO LOS PULSOS DE DESPLAZAMIENTO NECESARIOS)
TRANSFIERE EL CONTENIDO DE LA POSICIÓN DE MEMORIA DIRECCIONADA AL REGISTRO DE LECTURA DE LA MISMA (EMITIENDO LOS PULSOS DE DESPLAZAMIENTO NECESARIOS)
TRANSFIERE EL CONTENIDO DEL REGISTRO DE LECTURA DE LA MEMORIA AL REGISTRO DE INSTRUCCIONES (INSTRUCTION REGISTER, EMITIENDO LOS PULSOS DE DESPLAZAMIENTO NECESARIOS)

## Slide 54: FASE DE EJECUCIÓN
LA UNIDAD DE CONTROL DECODIFICA EL CAMPO DE MANDO, COMANDO O CÓDIGO OPERATIVO (OPCODE) DEL REGISTRO DE INSTRUCCIONES, COMO RESULTADO DE ESTO:
EMITE SEÑALES PARA HABILITAR LAS COMPUERTAS NECESARIAS
INDICA A LA UNIDAD ARITMÉTICA LA OPERACIÓN A REALIZAR (SI LA INSTRUCCIÓN SE REFIERE A OPERACIONES LÓGICAS O ARITMÉTICAS)
REMITE LAS SEÑALES DE RELOJ PARA REALIZAR LOS DESPLAZAMIENTOS
INCREMENTA EL CONTADOR DE PROGRAMA (PROGRAM COUNTER) EN UNA UNIDAD

## Slide 55: ALIMENTACIÓN O CARGA DEL ACUMULADOR (FASE EJECUCIÓN)
PARA REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN, SIEMPRE ES NECESARIO PRIMERO ENTREGAR AL ACUMULADOR UN OPERANDO.
LA UNIDAD DE CONTROL DECODIFICA EL CAMPO DE MANDO, COMANDO O CÓDIGO OPERATIVO (OPCODE) DEL REGISTRO DE INSTRUCCIONES, COMO RESULTADO DE ESTO:
HABILITA LAS COMPUERTAS ADECUADAS (8,7,5) PARA CREAR LAS PASOS O VÍAS NECESARIAS
TRANSFIERE EL CONTENIDO DEL CAMPO DE DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE INSTRUCCIONES AL REGISTRO DE DIRECCIONES DE LA MEMORIA (EMITIENDO LOS PULSOS DE DESPLAZAMIENTO NECESARIOS)
TRANSFIERE EL CONTENIDO DE LA POSICIÓN DE MEMORIA DIRECCIONADA AL REGISTRO DE LECTURA DE LA MISMA (EMITIENDO LOS PULSOS DE DESPLAZAMIENTO NECESARIOS)
TRANSFIERE EL CONTENIDO DEL REGISTRO DE LECTURA DE LA MEMORIA AL REGISTRO ACUMULADOR (EMITIENDO LOS PULSOS DE DESPLAZAMIENTO NECESARIOS)
INCREMENTA EL CONTADOR DE PROGRAMA (PROGRAM COUNTER) EN UNA UNIDAD

## Slide 57: ALIMENTACIÓN O CARGA DEL REGISTRO B (FASE EJECUCIÓN)
SE DEBERÁ ENTREGAR EL OTRO OPERANDO AL REGISTRO B
LA UNIDAD DE CONTROL DECODIFICA EL CAMPO DE MANDO, COMANDO O CÓDIGO OPERATIVO (OPCODE) DEL REGISTRO DE INSTRUCCIONES, COMO RESULTADO DE ESTO:
HABILITA LAS COMPUERTAS ADECUADAS (8,7,4) PARA CREAR LOS PASOS O VÍAS NECESARIAS
TRANSFIERE EL CONTENIDO DEL CAMPO DE DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE INSTRUCCIONES AL REGISTRO DE DIRECCIONES DE LA MEMORIA (EMITIENDO LOS PULSOS DE DESPLAZAMIENTO NECESARIOS)
TRANSFIERE EL CONTENIDO DE LA POSICIÓN DE MEMORIA DIRECCIONADA AL REGISTRO DE LECTURA DE LA MISMA (EMITIENDO LOS PULSOS DE DESPLAZAMIENTO NECESARIOS)
TRANSFIERE EL CONTENIDO DEL REGISTRO DE LECTURA DE LA MEMORIA AL REGISTRO B (EMITIENDO LOS PULSOS DE DESPLAZAMIENTO NECESARIOS)
INCREMENTA EL CONTADOR DE PROGRAMA (PROGRAM COUNTER) EN UNA UNIDAD

## Slide 59: REALIZACIÓN DE UNA OPERACIÓN (FASE EJECUCIÓN)
LA UNIDAD DE CONTROL DECODIFICA EL CAMPO DE MANDO, COMANDO O CÓDIGO OPERATIVO (OPCODE) DEL REGISTRO DE INSTRUCCIONES, COMO RESULTADO DE ESTO:
INDICA A LA UNIDAD LÓGICA Y ARITMÉTICA (ULA) LA OPERACIÓN A REALIZAR. LA ULA (ALU: Arithmetic and Logic Unit) DISPONE SUS CIRCUITOS PARA ELLO.
HABILITARÁ LAS COMPUERTAS (6,5) Y EMITIRÁ LOS PULSOS DE DESPLAZAMIENTO NECESARIOS PARA QUE EL RESULTADO QUEDE GUARDADO EN EL ACUMULADOR.
INCREMENTA EL CONTADOR DE PROGRAMA (PROGRAM COUNTER) EN UNA UNIDAD

## Slide 61: ALMACENAR EL RESULTADO EN MEMORIA (FASE EJECUCIÓN)
AHORA ES NECESARIO PASAR EL CONTENIDO DEL ACUMULADOR A LA UNIDAD DE MEMORIA, EN LA POSICIÓN INDICADA POR LA PARTE DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE INSTRUCCIONES.
LA UNIDAD DE CONTROL DECODIFICA EL CAMPO DE MANDO, COMANDO O CÓDIGO OPERATIVO (OPCODE) DEL REGISTRO DE INSTRUCCIONES, COMO RESULTADO DE ESTO:
HABILITA LAS COMPUERTAS ADECUADAS (8,3,10) PARA CREAR LOS PASOS O VÍAS NECESARIAS
TRANSFIERE EL CONTENIDO DEL CAMPO DE DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE INSTRUCCIONES AL REGISTRO DE DIRECCIONES DE LA MEMORIA (EMITIENDO LOS PULSOS DE DESPLAZAMIENTO NECESARIOS)
TRANSFIERE EL CONTENIDO DEL REGISTRO ACUMULADOR AL REGISTRO DE ESCRITURA DE LA MEMORIA (EMITIENDO LOS PULSOS DE DESPLAZAMIENTO NECESARIOS)
TRANSFIERE EL CONTENIDO DEL REGISTRO DE ESCRITURA DE LA MEMORIA A LA POSICIÓN DE MEMORIA DIRECCIONADA (EMITIENDO LOS PULSOS DE DESPLAZAMIENTO NECESARIOS)
INCREMENTA EL CONTADOR DE PROGRAMA (PROGRAM COUNTER) EN UNA UNIDAD

## Slide 63: SALIDA DEL RESULTADO (FASE EJECUCIÓN)
FINALMENTE, SE DEBE PASAR EL CONTENIDO DE LA POSICIÓN DE MEMORIA INDICADO POR LA PARTE DIRECCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN A LA UNIDAD DE SALIDA.
LA UNIDAD DE CONTROL DECODIFICA EL CAMPO DE MANDO, COMANDO O CÓDIGO OPERATIVO (OPCODE) DEL REGISTRO DE INSTRUCCIONES, COMO RESULTADO DE ESTO:
HABILITA LAS COMPUERTAS ADECUADAS (8,7,2) PARA CREAR LOS PASOS O VÍAS NECESARIAS
TRANSFIERE EL CONTENIDO DEL CAMPO DE DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE INSTRUCCIONES AL REGISTRO DE DIRECCIONES DE LA MEMORIA (EMITIENDO LOS PULSOS DE DESPLAZAMIENTO NECESARIOS)
TRANSFIERE EL CONTENIDO DE LA POSICIÓN DE MEMORIA DIRECCIONADA AL REGISTRO DE LECTURA DE LA MISMA (EMITIENDO LOS PULSOS DE DESPLAZAMIENTO NECESARIOS)
TRANSFIERE EL CONTENIDO DEL REGISTRO DE LECTURA DE LA MEMORIA AL REGISTRO DE DATOS DE LA UNIDAD DE SALIDA (EMITIENDO LOS PULSOS DE DESPLAZAMIENTO NECESARIOS)
INCREMENTA EL CONTADOR DE PROGRAMA (PROGRAM COUNTER) EN UNA UNIDAD

## Slide 65: PROGRAMACIÓN
TODA COMPUTADORA SE PROGRAMA EN LENGUAJE DE MÁQUINA, MEDIANTE EL EMPLEO DE INSTRUCCIONES DE MÁQUINA.
UNA INSTRUCCIÓN DE MÁQUINA ES UNA LISTA DE NÚMEROS BINARIOS QUE ESTÁ FORMADA POR DOS PARTES, MANDO Y DIRECCIÓN.

## Slide 66: LENGUAJE DE MÁQUINA
UNA PALABRA ES UNA LISTA DE NÚMEROS BINARIOS, EN LA CUAL EL REGISTRO DE INSTRUCCIONES SEPARA DOS PARTES:
EL MANDO (INDICA LO QUE SE DEBE HACER)
LA DIRECCIÓN (INDICA SOBRE QUE SE LO DEBE HACER)

## Slide 67: PALABRA INSTRUCCIÓN
MANDO
DIRECCION

## Slide 68: LENGUAJE DE MÁQUINA
LA INSTRUCCIÓN, COMO SIEMPRE DE DOS PARTES, CONTIENE EN CADA UNA UN NÚMERO BINARIO.

## Slide 69: SUPONEMOS LA SIGUIENTE PALABRA INSTRUCCIÓN

## Slide 70: EJEMPLO DE LENGUAJE DE MÁQUINA
MANDOS | SÍMB | BIN
CARGAR EL REGISTRO ACUMULADOR DESDE LA MEMORIA | CRA | 0 0 0 0
CARGAR EL REGISTRO B DESDE LA MEMORIA | CRB | 0 0 0 1
GUARDAR EL CONTENIDO DEL ACUMULADOR EN MEMORIA | GUA | 0 0 1 0
SUMAR EL CONTENIDO DEL ACUMULADOR CON EL DEL REG. B | SUM | 0 0 1 1
RESTAR EL CONTENIDO DEL REG. B DEL CONTENIDO DEL ACUM. | RES | 0 1 0 0
MULTIPLICAR EL CONTENIDO DEL ACUM. Y EL DEL REGISTRO B | MUL | 0 1 0 1
DIVIDIR EL CONTENIDO DEL ACUMULADOR POR EL DEL REG. B | DIV | 0 1 1 0
PONER UN CERO EN EL ACUMULADOR | ACO | 0 1 1 1
LLEVAR EL CONTENIDO DEL ACUM. AL CONTADOR DE PROGRAMA | LAP | 1 0 0 0
PONER EN CERO EL CONTADOR DE PROGRAMA | CPO | 1 0 0 1
SALTAR A LA POSICIÓN XXXXX SI EL CONTENIDO DEL ACUM. ES 0 | SAO | 1 0 1 0
HACER EL AND DE LOS CONTENIDOS DE ACUMULADOR Y REG. B | AND | 1 0 1 1
HACER EL OR ENTRE LOS CONTENIDOS DEL ACUMUL. Y EL REG. B | OR | 1 1 0 0
COMPLEMENTAR EL CONTENIDO DEL ACUMULADOR | COA | 1 1 0 1
INTERCAMBIAR EL CONTENIDO DEL ACUMUL. CON EL DEL REG. B | AXB | 1 1 1 0
PONER TODO EN CERO (RESET GENERAL) | PTO | 1 1 1 1

## Slide 71: USO DE LOS SÍMBOLOS DE LA TABLA
LOS SÍMBOLOS INDICADOS, PUEDEN SER UTILIZADOS COMO TÉRMINOS PARA FORMAR UN LENGUAJE ENSAMBLABLE
PARA VERLO EN FORMA PRÁCTICA, SUPONGAMOS TENER QUE RESOLVER LA SIGUIENTE OPERACIÓN
a = b . (c + d)/e

## Slide 72: PROGRAMAS EN NOTACIÓN DE BACKUS
ACLARACIONES:
<Z> SIGNIFICA: CONTENIDO DE Z
DONDE Z ES UN REGISTRO O UNA POSICIÓN DE MEMORIA
<= SIGNIFIGA: ASIGNAR A
O PONER EN

## Slide 73: PASOS PARA LA RESOLUCIÓN
PRIMERO ES NECESARIO ESCRIBIR EL PROGRAMA EN FORMA SIMBÓLICA, PARA LO CUAL TENEMOS EN CUENTA QUE LA SUMA SE REALIZA SIEMPRE CON RESPECTO AL ACUMULADOR:
ACM <= <ACM> + <RB>
Y SIEMPRE LA SUMA SE HARÁ ENTRE ESTOS DOS REGISTROS

## Slide 74: PROGRAMA SEGÚN BACKUS
RB <= c ; cargar c en RB
ACM <= d ; cargar d en ACM
ACM <= <ACM> + <RB> ; sumar ACM y RB
RB <= e ; cargar e en RB
ACM <= <ACM> / <RB> ; dividir ACM por RB
RB <= b ; cargar b en RB
ACM <= <ACM> x <RB> ; multiplicar ACM por RB
a <= <ACM> ; guardar <ACM> en a.
OPERACIÓN COMENTARIO

## Slide 75: DETALLES DEL PROGRAMA
EN PRIMER LUGAR SE DEBE INDICAR LAS POSICIONES DE MEMORIA QUE OCUPARÁN TANTO EL PROGRAMA COMO LAS VARIABLES Y EL RESULTADO

## Slide 76: PROGRAMA EN LENGUAJE ENSAMBLABLE (ASSEMBLER)
CRB, c
CRA, d
SUM CRB, e
DIV CRB, b
MUL
GUA, a

## Slide 77: ASIGNACIÓN DE ESPACIOS EN MEMORIA
variable | posición | decimal
a | 1 1 0 0 1 0 | 50
b | 1 1 0 0 1 1 | 51
c | 1 1 0 1 0 0 | 52
d | 1 1 0 1 0 1 | 53
e | 1 1 0 1 1 0 | 54

## Slide 78: PROGRAMA EN LENGUAJE DE MÁQUINA
0 0 0 1 | 1 1 0 1 0 0
0 0 0 0 | 1 1 0 1 0 1
0 0 1 1 | x x x x x x
0 0 0 1 | 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 | x x x x x x
0 0 0 1 | 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1 | x x x x x x
0 0 1 0 | 1 1 0 0 1 0

## Slide 79: VALORES
SUPONIENDO QUE:
b = 4; c = 32; d = 18 ; e = 5

## Slide 80: ESCRITURA EN MEMORIA
Posición | Contenido
0 | 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
1 | 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
2 | 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
3 | 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
4 | 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 | 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
6 | 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7 | 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0
8 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

## Slide 81: ESCRITURA EN MEMORIA
11 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- | --
-- | --
-- | --
50 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
52 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
53 | 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
54 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

## Slide 82: DESPUES DE CORRER EL PROGRAMA SE MODIFICA EL CONTENIDO DE LA POSICIÓN 50
Posición | Contenido
50 | 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
51 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
52 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
53 | 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
54 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

## Slide 83: MODELO DE VON NEUMANN

## Slide 84: MODELO DE SISTEMA DE BUSES

## Slide 85: MODELO DE SISTEMA DE BUSES
SI BIEN EL MODELO DE VON NEUMAN PERMANECE EN LAS COMPUTADORAS HA SIDO REDIBUJADO EN EL MODELO DE SISTEMA DE BUSES
SE PARTICIONA A LA COMPUTADORA EN TRES SUB-UNIDADES:
  CPU (ALU, REGISTROS Y CONTROL)
  MEMORIA PRINCIPAL
  UNIDAD DE ENTRADA/SALIDA

## Slide 86: MODELO DE SISTEMA DE BUSES
LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS UNIDADES SE REALIZA A TRAVÉS DE UNA VÍA DE PASO COMPARTIDA LLAMADA SISTEMA DE BUSES
FÍSICAMENTE LOS BUSES ESTÁN CONSTITUIDOS POR UN CONJUNTO DE ALAMBRES QUE ESTÁN AGRUPADOS POR FUNCIONES

## Slide 87: MODELO DE SISTEMA DE BUSES
SISTEMA DE BUSES:
  BUS DE DATOS: CONTIENE LA INFORMACIÓN QUE SE ESTÁ TRANSMITIENDO
  BUS DE DIRECCIONES: IDENTIFICA A DÓNDE LA INFORMACIÓN SE ESTÁ ENVIANDO
  BUS DE CONTROL: DESCRIBE ASPECTOS DE CÓMO Y DE QUÉ MANERA SE ESTÁ ENVIANDO LA INFORMACIÓN
  BUS DE POTENCIA O DE ALIMENTACIÓN: PARA ENTREGAR POTENCIA ELÉCTRICA A LOS COMPONENTES, SE DÁ POR ENTENDIDA SU PRESENCIA Y NO SE DIBUJA.

## Slide 88: COMUNICACIÓN HOMBRE - MÁQUINA
EL SISTEMA OPERATIVO HACE QUE LA MÁQUINA PUEDA COMUNICARSE FACILMENTE CON EL OPERADOR
DE NO EXISTIR, SE DEBERÍA PROGRAMAR EN LENGUAJE DE MÁQUINA Y ESTABLECER LOS CONTROLES NECESARIOS
LA SALIDA SERÍA EN BINARIO

## Slide 89: EL SISTEMA DE COMPUTACIÓN
EN REALIDAD LA COMPUTADORA SOLA NO PODRÍA SER ACCEDIDA SI NO EXISTIERAN UNA SERIE DE PERIFÉRICOS QUE SE CONECTAN A ELLA.
ESTOS PERIFÉRICOS NOS PERMITEN TANTO EL ACCESO DE DATOS Y PROGRAMAS COMO LA SALIDA DE LOS RESULTADOS.
MÁS AÚN NOS PERMITEN EL USO DE LA COMPUTADORA EN SISTEMAS DE CONTROL.

## Slide 90
SISTEMA DE COMPUTACIÓN

## Slide 91: FIN PRIMERA PARTE
UNIDAD N°1