## Slide 1: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
UNIDAD 2
UNIDAD DE CONTROL
Segunda Parte
FORMATO DE INSTRUCCIONES
2024

## Slide 2: INSTRUCCIONES
LAS INSTRUCCIONES SON TODAS “INSTRUCCIONES DE MÁQUINA”
TODA MÁQUINA TIENE SU “CONJUNTO DE INSTRUCCIONES”
EL CONJUNTO DE INSTRUCCIONES “ES PROPIO DE CADA MÁQUINA”

## Slide 3: ELEMENTOS DE UNA INSTRUCCIÓN
POR CADA INSTRUCCIÓN, LA UNIDAD DE CONTROL DEBE TENER:
  EL CÓDIGO DE OPERACIÓN
  “CÓDIGO OPERATIVO” (OPCODE)
  2. REFERENCIA AL OPERANDO FUENTE
  3. REFERENCIA AL OPERANDO RESULTADO
  4. REFERENCIA A LA PRÓXIMA INSTRUCCIÓN

## Slide 4: OPERANDOS FUENTE Y RESULTADO
PUEDEN ENCONTRARSE EN:
  MEMORIA PRINCIPAL O VIRTUAL:
  Como referencia a la próxima instrucción debe entregarse la dirección en la cual se encuentra, tanto sea en la memoria principal como en la virtual.
  REGISTROS DE LA UCP (CPU):
  La UCP (UCP) contiene, normalmente, uno o más registros que pueden ser referenciados por las instrucciones de máquina. Cuando existe uno solo, la referencia puede ser implícita. Si existen varios, a cada uno se le asigna un número y la instrucción contendrá el número del referenciado.
  PERIFÉRICOS DE ENTRADA/SALIDA:
  La instrucción debe especificar cual módulo y cual dispositivo se utilizarán para la operación. Si se utiliza un sistema de E/S por memoria mapeada, es necesaria la dirección de memoria principal o virtual a la cual se conecta el dispositivo a emplear.

## Slide 5: REPRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES
En el interior de la computadora, cada instrucción es representada por una secuencia de bits, divididos en campos específicos, que corresponden a cada elemento de la instrucción.
La forma de la instrucción es conocida como formato de la misma, que podría ser tal como el indicado en siguiente figura, en la cual se destacan tres campos: el del código operativo, el de la referencia al primer operando y el correspondiente a la referencia al segundo operando.

## Slide 6: FORMATO DE INSTRUCCIÓN SIMPLE DE DOS DIRECCIONES
CODIGO
OPERATIVO
REFERENCIA
OPERANDO 1
REFERENCIA
OPERANDO 2

## Slide 7: TIPOS DE INSTRUCCIONES
DE PROCESAMIENTO DE DATOS INSTRUCCIONES ARITMÉTICAS Y LÓGICAS
DE ALMACENAMIENTO DE DATOS INSTRUCCIONES CON REFERENCIA A MEMORIA
DE MOVIMIENTO DE DATOS INSTRUCCIONES DE ENTRADA/SALIDA
DE CONTROL
INSTRUCCIONES DE PRUEBA Y BIFURCACIÓN

## Slide 8: TIPOS DE INSTRUCCIONES
Las instrucciones aritméticas proveen la capacidad de procesar datos numéricos.
Las instrucciones lógicas operan sobre los bits de una palabra, tratándolos individualmente, por lo tanto, permiten la realización de cualquier tipo de operación lógica que el programador desee ejecutar sobre ellos.
Las instrucciones con referencia a memoria, son las encargadas del movimiento de datos entre la memoria y los registros.
Las instrucciones de E/S son necesarias para transferir programas y datos hacia la memoria, así como para que el programador o usuario tenga acceso a los resultados.
Las instrucciones de prueba son utilizadas para comprobar el contenido de una palabra o para determinar el estado de una ejecución.
Las instrucciones de bifurcación o de ramificación permiten transferir el control del programa a otro punto del mismo, en función de una decisión tomada en base a un cierto cálculo.

## Slide 9: abreviaturas nemotécnicas (mnemonics)
Dada la dificultad, tanto para el escritor como para el lector, para interpretar las expresiones en código binario de las instrucciones de máquina, se ha convertido en práctica corriente la de utilizar representaciones simbólicas, en las cuales los códigos operativos (Opcodes) son reemplazados por abreviaturas nemotécnicas (mnemonics), tales como:
ADD = suma
SUB = sustracción
MPY = multiplicación
DIV = división
LOAD = carga de datos desde la memoria
STOR = almacenamiento de datos en memoria
También los operandos son representados simbólicamente, así por ejemplo la instrucción:
ADD R,Y
Cuyo significado es: Sumar el contenido de la locación de memoria Y al contenido del registro R y guardar el resultado en el registro R.

## Slide 10: CANTIDAD DE DIRECCIONES
ANALIZANDO LA SECUENCIA DE OPERACIONES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE UNA INSTRUCCIÓN ARITMÉTICA, NECESITAMOS:
  DIRECCIÓN PRIMER OPERANDO
  DIRECCIÓN SEGUNDO OPERANDO
  DIRECCIÓN PARA EL RESULTADO
  DIRECCIÓN PRÓXIMA INSTRUCCIÓN

## Slide 11: CANTIDAD DE DIRECCIONES
LA INSTRUCCIÓN DE CUATRO DIRECCIONES ES LA MENOS UTILIZADA, PORQUE LA REFERENCIA A LA PRÓXIMA INSTRUCCIÓN, NORMALMENTE SE ENCUENTRA EN EL CONTADOR DE PROGRAMA (PC)
SE USAN INSTRUCCIONES DE UNA, DOS Y TRES DIRECCIONES

## Slide 12: EJEMPLO INSTRUCCIÓN CON UNA DIRECCIÓN
1 LOAD D AC  D
2 MPY E AC  AC x E
3 ADD C AC  AC + C
4 STOR Y Y  AC
5 LOAD A AC  A
6 SUB B AC  AC - B
7 DIV Y AC  AC ÷ Y
8 STOR Y Y  AC
El registro acumulador (AC) es una dirección implícita.
Y = (A-B)/(DE+C)

## Slide 13: EJEMPLO INSTRUCCIÓN CON DOS DIRECCIONES
Y = (A-B)/(DE+C)
1 MOVE Y,A Y  A
2 SUB Y,B Y  Y - B
3 MOVE T,D T  D
4 MPY T,E T  T x E
5 ADD T,C T  T + C
6 DIV Y,T Y  Y ÷ T

## Slide 14: EJEMPLO INSTRUCCIÓN CON TRES DIRECCIONES
Y = (A-B)/(DE+C)
1 SUB Y,A,B Y  A - B
2 MPY T,D,E T  D x E
3 ADD T,T,C T  T + C
4 DIV Y,Y,T Y  Y ÷ T

## Slide 15: instrucciones de cero direcciones
Es posible tener máquinas con instrucciones sin ninguna dirección (instrucciones de cero direcciones), las que son aplicables a la conformación de una memoria especial, denominada Memoria de Pila (Stack Memory), en la cual la referencia es siempre a la primera casilla de la pila, cuando es de tipo LIFO (Last In First Out-Último que entra primero que sale).
La referencia a la última posición ocupada de la Pila se realiza mediante el registro Puntero de Pila (SP = Stack Pointer), el cual se incrementará en uno cuando se ingresa un elemento a la Pila y se decrementará en uno cuando se extrae un elemento de dicha Pila.

## Slide 16: EJEMPLO INSTRUCCIÓN CON CERO DIRECCIÓN
Y = (A-B)/(DE+C)
1 PUSH D SM (SP+1)  D
2 PUSH E SM (SP+1)  E
3 MUL SM (SP)  SM (SP) x SM (SP-1)
4 PUSH C SM (SP+1)  C
5 SUM SM (SP)  SM (SP) + SM (SP-1)
6 PUSH B SM (SP+1)  B
7 PUSH A SM (SP+1)  A
8 SUB SM (SP)  SM (SP) - SM (SP-1)
9 POP F F  SM(SP)
10 POP B B  SM(SP)
11 PUSH F SM (SP+1)  F
12 DIV SM (SP)  SM (SP) / SM (SP-1)
13 POP Y Y  SM(SP)

## Slide 17: TIPOS DE OPERANDOS
DIRECCIONES
NÚMEROS
CARACTERES
DATOS LÓGICOS

## Slide 18: DIRECCIÓN
ES UNA CANTIDAD ESCRITA EN HEXADECIMAL, OPERABLE EN LA UNIDAD LÓGICA Y ARITMÉTICA

## Slide 19: NÚMEROS
COMA FIJA O ENTEROS
COMA FLOTANTE
DECIMALES (BCD REPRESENTACIÓN EMPAQUETADA)

## Slide 20: CARACTERES
CÓDIGO IRA (International Reference Alphabet) conocido en Estados Unidos como ASCII (American Standard for Information Interchange) DE 7 U 8 BITS.
CÓDIGO EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) DE 8 BITS.

## Slide 21: DATOS LÓGICOS
EN ESTE CASO LA PALABRA SE CONSIDERA UNA SERIE DE BITS, Y SON TOMADOS INDIVIDUALMENTE
A VECES EL MISMO DATO ES TOMADO COMO NUMÉRICO O COMO LÓGICO, TAL COMO EN EL CASO DE LAS OPERACIONES EN COMA FLOTANTE, CUANDO SE HACEN LOS DESPLAZAMIENTOS

## Slide 22: TIPOS DE DATOS INTEL x86
INTEL x86 PUEDE TRATAR CON DATOS DE 8, 16, 32, 64 Ó 128 BITS DE LONGITUD QUE SON LLAMADOS:
  MEDIA PALABRA (BYTE)
  PALABRA (WORD)
  DOBLE PALABRA (DOUBLEWORD)
  CUÁDRUPLE PALABRA (QUADWORD)
  DOBLE CUÁDRUPLE PALABRA (DOUBLE QUADWORD)
LA DIRECCIÓN PUEDE COMENZAR EN CUALQUIER BYTE, QUE ES LA UNIDAD MÍNIMA DE INFORMACIÓN

## Slide 23: TIPOS DE DATOS INTEL x86
Sin embargo, cuando los datos son accedidos a través de un bus de 32 bits, la transferencia tiene lugar en unidades de doble palabra y la dirección comienza en un valor divisible por cuatro.
Utiliza el estilo Little-endian para almacenar valores, es decir, el byte menos significativo es almacenado en la dirección más baja.

## Slide 24: TIPOS DE DATOS INTEL x86
los tipos de datos anteriores son denominados generales, Intel x86 soporta un impresionante arreglo de tipos de datos específicos (once) reconocidos y operados por instrucciones particulares.
Los enteros con signo son representados en complemento a dos y pueden ser de 16, 32 o 64 bits de longitud.

## Slide 25: TIPOS DE DATOS INTEL x86
Los DATOS tipo punto flotante se refiere a un conjunto de tipo de datos que son usados por la unidad de punto flotante (fpu: floating-point unit) para operar con ellos al ejecutar las instrucciones de punto flotante. Incluye tres representaciones de punto flotante de acuerdo con el estándar ieee 754: PRECISIÓN SIMPLE, PRECISIÓN DOBLE Y PRECISIÓN DOBLE EXTENDIDA.

## Slide 26: TIPOS DE DATOS INTEL x86

## Slide 27: TIPOS DE DATOS INTEL x86
Los tipos de datos simd (single-instruction-multiple-data) empaquetados fueron introducidos en la arquitectura x86 como parte de las extensiones del conjunto de instrucciones para mejorar el desempeño de las aplicaciones multimediales. estas incluyen a las extensiones MMX (multimedia extensions), SSE (streaming simd extensions), SSE2, SSE3, SSSE3 (SUPPLEMENTAL streaming simd extensions 3) Y SSE4.
El concepto básico es que múltiples operandos son empaquetados dentro de un solo item de referencia a memoria y que estos múltiples operandos son operados todos en paralelo.

## Slide 28: TIPOS DE DATOS INTEL x86 EMPAQUETADOS DE 64 BIT

## Slide 29: TIPOS DE DATOS INTEL x86 EMPAQUETADOS DE 128 BIT

## Slide 30: TIPOS DE DATOS INTEL x86 Modelo Ejecución SIMD

## Slide 31: TIPOS DE DATOS INTEL x86 BCD

## Slide 32: TIPOS DE DATOS ARM
LOS PROCESADORES ARM (Advanced RISC Machine) PUEDEN TRATAR CON DATOS DE 8, 16 O 32 BITS DE LONGITUD QUE SON LLAMADOS:
  BYTE
  MEDIAPALABRA (HALFWORD)
  PALABRA (WORD)

## Slide 33: TIPOS DE DATOS ARM
TODOS LOS TIPOS DE DATOS SOPORTAN REPRESENTACIÓN DE ENTEROS SIN SIGNO Y ENTEROS CON SIGNO EN COMPLEMENTO A DOS.
LA MAYORÍA DE LAS IMPLEMENTACIONES DE PROCESADORES ARM NO PROPORCIONAN HARDWARE PARA PUNTO PLOTANTE, PARA REDUCIR CONSUMO Y SUPERFICIE DEL CIRCUITO.

## Slide 34: TIPOS DE DATOS ARM
SI ES NECESARIA LA ARITMÉTICA EN PUNTO FLOTANTE DEBE IMPLEMENTARSE POR SOFTWARE.
TAMBIÉN SOPORTA UN COPROCESADOR EN PUNTO FLOTANTE OPCIONAL QUE UTILIZA LAS REPRESENTACIONES DEFINIDAS EN EL ESTANDAR IEEE 754

## Slide 35: TIPOS DE DATOS ARM
EN EL REGISTRO DE CONTROL DE PROGRAMA DEL SISTEMA TIENE EL BIT DE ESTADO “E” QUE PUEDE SER COLOCADO EN CERO O EN UNO CON LA INSTRUCCIÓN “SETEND” Y SELECCIONAR CUÁL SISTEMA ENDIAN DE CARGA Y ALMACENAMIENTO DE VALORES DE REGISTRO SE UTILIZARÁ (LITTLE-ENDIAN O BIG-ENDIAN)

## Slide 36: TIPOS DE DATOS ARM

## Slide 37: TIPOS DE DATOS ARM
LA DIRECCIÓN DE CADA UNO DE LOS BYTES ESTÁ FIJA EN LA MEMORIA, SIN EMBARGO, LA UBICACIÓN EN LOS REGISTROS ES DIFERENTE:
  SI E-BIT=0 RESPONDE A LITTLE-ENDIAN
  SI E-BIT =1 RESPONDE A BIG-ENDIAN

## Slide 38: TIPOS DE OPERACIONES
- TRANSFERENCIA DE DATOS
- ARITMÉTICAS
- LÓGICAS
- DE CONVERSIÓN
- DE E/S
- DE CONTROL DEL SISTEMA
- DE TRANSFERENCIA DEL CONTROL

## Slide 39: TRANSFERENCIA DE DATOS
MOVE | Transfiere una palabra o un bloque desde la fuente al destino. |  | 
STORE | Transfiere una palabra desde la UCP (CPU) a la memoria. |  | 
LOAD (Fetch) |  | Transfiere una palabra de la memoria a la UCP (CPU). | 
EXCHANGE |  | Intercambia los contenidos de la fuente y el destino. | 
CLEAR (Reset) |  |  | Transfiere al destino una palabra conteniendo todos ceros.
SET | Transfiere al destino una palabra conteniendo todos unos. |  | 
PUSH | Transfiere una palabra de la fuente al acceso a la pila. |  | 
POP | Transfiere una palabra del acceso a la pila al destino. |  | 

## Slide 40: ARITMÉTICAS
ADD | Computa la suma de dos operandos
SUBSTRACT | Computa la resta de dos operandos
MULTIPLY | Computa el producto de dos operandos
DIVIDE | Computa el cociente de dos operandos
ABSOLUTE | Reemplaza al operando por su valor absoluto
NEGATE | Cambia el signo del operando
INCREMENT | Suma 1 al operando
DECREMENT | Resta 1 al operando

## Slide 41: LÓGICAS
AND | Conforma la operación indicada entre bits. |  | 
OR | Conforma la operación indicada entre bits. |  | 
NOT (Complement) |  | Conforma la operación indicada entre bits. | 
EXCLUSIVE-OR |  | Conforma la operación indicada entre bits. | 
TEST |  | Prueba la condición especificada. | 
COMPARE |  | Hace la comparación lógica o aritmética de dos o más operandos. | 
SET CONTROL VARIABLES |  |  | Conjunto de instrucciones que ubica controles para protección, manejo de interrupciones, timers, etc.
SHIFT |  |  | Desplaza a derecha o izquierda al operando, introduciendo constantes en los extremos.
ROTATE |  |  | Desplaza a derecha o izquierda al operando, en forma circular.

## Slide 42: TRANSFERENCIA DE CONTROL
JUMP (Branch) |  | Transferencia incondicional, cargando al contador de programa (PC) con un nuevo contenido. |  |  | 
JUMP CONDITIONAL |  |  |  | Prueba la condición indicada y carga o nó al contador de programa (PC) con un nuevo contenido. | 
JUMP TO SUBROUTINE |  |  |  |  | Guarda la información de control del programa en ejecución y salta a la nueva dirección especificada.
RETURN | Reemplaza el contenido de los registros con datos conocidos. |  |  |  | 
EXECUTE | Busca los operandos indicados y ejecuta la instrucción sin alterar al contador de programa (PC). |  |  |  | 
SKIP | Incrementa al contador de programa (PC) para pasar a la próxima instrucción. |  |  |  | 
SKIP CONDITIONAL |  |  | Prueba la condición especificada y cambia o nó el contenido del contador de programa (PC). | Prueba la condición especificada y cambia o nó el contenido del contador de programa. | 
HALT |  |  | Detiene la ejecución del programa. | Detiene la ejecución del programa. | 
WAIT (Hold) |  |  | Suspende la ejecución del programa hasta que se cumpla una condición dada. | Suspende la ejecución del programa hasta que se cumpla una condición dada. | 
NO OPERATION |  |  | No se realiza ninguna operación, pero el programa se sigue ejecutando. | No se realiza ninguna operación, pero el programa se sigue ejecutando. | 

## Slide 43: ENTRADA/SALIDA
INPUT (Read) | Transfiere datos del dispositivo indicado o puerto de E/S al destino.
OUTPUT (Write) | Transfiere datos de la fuente especificada al puerto de E/S o dispositivo indicado.
START I/O | Transfiere instrucciones al procesador de E/S para iniciar la operación de E/S
TEST I/O | Transfiere información de estado del sistema de E/S al destino indicado.

## Slide 44: CONVERSIÓN
TRANSLATE | Traduce los valores de una sección de la memoria, en base a una tabla de correspondencias.
CONVERT | Convierte el contenido de una palabra de un formato a otro (ejemplo: de decimal empaquetado a binario).

## Slide 45: TRANSFERENCIA DE DATOS
EN la instrucción debe especificarse :
  LOCALIZACIÓN DE LOS OPERANDOS FUENTE Y DESTINO: CADA LOCACIÓN PUEDE ESTAR EN LA MEMORIA, EN UN REGISTRO, O EN EL ACCESO A UNA PILA.
  LONGITUD DE LOS DATOS A TRANSFERIR.
  MODO DE DIRECCIONAMIENTO PARA CADA OPERANDO.

## Slide 46: DATOS EN MEMORIA
1 - CALCULAR LA DIRECCIÓN DE MEMORIA.
2 - SI LA DIRECCIÓN SE REFIERE E MEMORIA VIRTUAL, SE DEBE TRASLADAR EL DATO A LA ZONA DE MEMORIA REAL.
3 - DETERMINAR SI EL ÍTEM REFERENCIADO ESTÁ EN LA CACHE.
4 - SI NO ESTÁ, BUSCARLO EN EL MÓDULO DE MEMORIA CORRESPONDIENTE.

## Slide 47: TRANSFERENCIA DEL CONTROL
SIRVE PARA MODIFICAR LA
SECUENCIA DEL PROGRAMA

## Slide 48: MOTIVOS PARA MODIFICAR SECUENCIA
1 - EN LOS CÁLCULOS PRÁCTICOS, ES NECESARIO EJECUTAR UNA INSTRUCCIÓN MÁS DE UNA VEZ, GENERALMENTE VARIOS MILES DE VECES, LO QUE REQUERIRÍA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA CON VARIOS MILLONES DE INSTRUCCIONES, PARA EVITARLO, ES POSIBLE ESCRIBIR EN FORMA SEPARADA EL CONJUNTO DE INSTRUCCIONES QUE SERÁ REPETIDO, Y ACCEDER A ÉL TODA VEZ QUE SEA NECESARIO.

## Slide 49: MOTIVOS PARA MODIFICAR SECUENCIA
2 - VIRTUALMENTE TODO PROGRAMA IMPLICA EL TOMAR ALGÚN TIPO DE DECISIÓN. EN ESTOS CASOS LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PUEDE REALIZARSE POR DIVERSOS CAMINOS SEGÚN CUAL SEA ESA DECISIÓN. (POR EJEMPLO: LA RESOLUCIÓN DE UNA RAÍZ CUADRADA, DONDE PRIMERO SE PRUEBA EL SIGNO DE LA MISMA, Y SI ES NEGATIVO NO SE CALCULA)

## Slide 50: MOTIVOS PARA MODIFICAR SECUENCIA
3 - PARA CONFECCIONAR CORRECTAMENTE UN PROGRAMA RELATIVAMENTE LARGO, ES CONVENIENTE PODER SEPARARLO EN TAREAS Y ASÍ PROGRAMAR Y CORRER CADA UNA DE ELLAS POR SEPARADO.

## Slide 51: OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONTROL
- BIFURCACIÓN (BRANCH)
- SALTO (SKIP)
- LLAMADO A SUBRUTINA (CALL SUB)

## Slide 52: INSTRUCCIONES DE BIFURCACIÓN (BRANCH)
SALTO CONDICIONADO
- BRP X: Salto a la dirección X si el resultado es positivo.
- BRN X: Salto a la dirección X si el resultado es negativo.
- BRZ X: Salto a la dirección X si el resultado es cero.
- BRO X: Salto a la dirección X si hay un desbordamiento (Overflow).
- BRE R1,R2,X: Salta a X si <R1> = <R2>.

## Slide 53: INSTRUCCIONES DE BIFURCACIÓN (BRANCH)

## Slide 54: INSTRUCCIONES DE BIFURCACIÓN (BRANCH)
En la figura ANTERIOR se puede notar que las bifurcaciones o saltos pueden ser hacia adelante o hacia atrás.
Además, se muestra como un salto incondicional puede ser utilizado para realizar un lazo repetido de instrucciones, hasta que el resultado de una operación es igual a cero, lo que ocurre en la operación X - Y.

## Slide 55: INSTRUCCIONES DE SALTO (SKIP)
el salto consiste en pasar por alto una instrucción, lo cual significa que la dirección de la próxima instrucción es el contenido del contador de programa, más una unidad.
COMO NO HACE FALTA EL CAMPO DIRECCIÓN PARA EL SALTO, SE PUEDEN INCORPORAR OTRAS CONDICIONES
POR EJEMPLO: INCREMENTE Y SALTE SI ES CERO (ISZ)

## Slide 56: INSTRUCCIONES DE SALTO (SKIP)
301
.
.
.
309 ISZ R1
310 BR 301
311
SI EL RESULTADO DE R1 ES CERO SE INCREMENTA EL PC EN UNO Y LA INSTRUCCIÓN SIGUIENTE A LA 309 SERÁ LA 311, SALTANDO A LA INSTRUCCIÓN 310, EVITÁNDOSE LA BIFURCACIÓN INCONDICIONAL (BR 301).

## Slide 57: INSTRUCCIONES PARA LLAMADO A SUBRUTINAS
CALL SUB # (LLAMADO A SUBRUTINA #)
RETURN (RETORNO AL PROGRAMA QUE INVOCÓ A LA SUBRUTINA)

## Slide 58: INSTRUCCIONES PARA LLAMADO A SUBRUTINAS
UNA subrutina ES UN programa autosuficiente, incorporable a un programa mayor.
En cualquier punto del programa mayor o principal, es posible invocar (llamar) a una subrutina, con lo cual se transfiere el control a la misma, y se lo devuelve al programa mayor cuando se concluye su ejecución.

## Slide 59: INSTRUCCIONES PARA LLAMADO A SUBRUTINAS
Las dos razones de mayor importancia para el uso de las subrutinas, son la economía y la modularidad. La primera se refiere al ahorro de espacio en memoria y al menor trabajo de programación, la segunda, se refiere a que un gran programa puede ser subdivido en pequeñas unidades, lo cual también facilita la tarea de programación.

## Slide 60: INSTRUCCIONES PARA LLAMADO A SUBRUTINAS
El mecanismo de la subrutina, implica dos instrucciones básicas, el llamado a la subrutina y el retorno al programa principal.
Una instrucción de llamado o de retorno, es una instrucción de bifurcación o de salto que transfiere el control a otra dirección.

## Slide 62: INSTRUCCIONES PARA LLAMADO A SUBRUTINAS
En la figura ANTERIOR, se muestra el uso de subrutinas para construir un programa.
hay un programa principal que comienza en la dirección 4000, y que incluye un llamado a la subrutina 1, que comienza en la locación 4500, cuando se encuentra la instrucción CALL SUB1 (que es el llamado a la subrutina 1), se suspende la ejecución del programa principal y se transfiere el control a la locación 4500.
Dentro de la subrutina 1, hay dos llamados a la subrutina 2, que comienza en la locación 4800, en ambos casos se suspende la ejecución de la subrutina 1 y se pasa el control a la subrutina 2.
La sentencia RETURN hace que el control se transfiera al programa llamante, continuando su ejecución a partir de la instrucción ubicada inmediatamente después de la instrucción de llamado a la subrutina.
En la SIGUIENTE FIGURA se muestra LA SECUENCIA DE EJECUCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES.

## Slide 64: FORMATO DE INSTRUCCI0NES EN EL PENTIUM (x86)

## Slide 65: PREFIJOS DE INSTRUCCIÓN(Instruction prefix)
SI ESTÁ PRESENTE EN EL PRIMER ESPACIO SE UBICA EL PREFIJO LOCK QUE SE USA PARA ASEGURAR EL USO EXCLUSIVO DE LA MEMORIA COMPARTIDA EN SISTEMAS MULTIPROCESADOR
OTROS CINCO PREFIJOS POSIBLES QUE SE SITUAN A CONTINUACIÓN SON PARA LA REPETICIÓN DE UNA OPERACIÓN UN CIERTO NÚMERO DE VECES

## Slide 66: PREFIJOS PARA REPETICIÓN
SIRVEN PARA OBVIAR LA PROGRAMACIÓN DE LAZOS
  REP, REPETICIÓN ABSOLUTA
  REPE, CONDICIONADA A LA IGUALDAD
  REPZ, CONDICIONADO A CERO
  REPNE, CONDICIONADO A LA NO IGUALDAD
  REPNZ, CONDICIONADO AL NO CERO
EL NÚMERO DE REPETICIONES SE ESPECIFICA EN EL REGISTRO CX

## Slide 67: SEGMENTO EXPLÍCITO (Segment override)
ESPECIFICA DE FORMA EXPLÍCITA QUÉ REGISTRO DE SEGMENTO DEBERÁ UTILIZAR UNA INSTRUCCIÓN, PREVALECIENDO SOBRE LA SELECCIÓN DE UN REGISTRO DE SEGMENTO POR DEFECTO PARA DICHA INSTRUCCIÓN.

## Slide 68: TAMAÑO DE LOS OPERANDOS (Operand size override)
UNA INSTRUCCIÓN TIENE IMPLÍCITAMENTE UN TAMAÑO DE OPERANDO DE 16 O 32 BITS, ESTE PREFIJO PERMITE CAMBIAR ENTRE OPERANDOS DE 32 O DE 16 BITS.

## Slide 69: TAMAÑO DE LA DIRECCIÓN (Address size override)
PUEDE DIRECCIONAR MEMORIA CON DIRECCIONES DE 16 O 32 BIT.
EL TAMAÑO DE LA DIRECCIÓN DEFINE EL TAMAÑO DEL DESPLAZAMIENTO CONTENIDO EN LAS INSTRUCCIONES
TAMBIÉN ESPECIFICA EL TAMAÑO DE LOS CORRIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL CÁLCULO DE LA D.E.

## Slide 70: INSTRUCCIONES
INCLUYEN:
  CÓDIGO OPERATIVO (Opcode)
  MOD R/M
  SIB
  DESPLAZAMIENTO
  INMEDIATO

## Slide 71: CÓDIGO OPERATIVO (Opcode)
LONGITUD DEL CAMPO 1, 2 O 3 BYTES
  INCLUYE BITS PARA ESPECIFICAR LA LONGITUD DE LOS DATOS (16 -32 BITS)
  LA DIRECCIÓN DE LA OPERACIÓN CON LOS DATOS
  PARA INDICAR SI SE DEBE EXTENDER O NO EL CAMPO DE DATO INMEDIATO CON EL SIGNO

## Slide 72: MOD R/M
CONJUNTAMENTE CON EL BYTE SIGUIENTE (SIB) PROVEE INFORMACIÓN SOBRE EL MODO DE DIRECCIONAMIENTO
ESPECIFICA CUANDO UN DATO ESTA EN UN REGISTRO O EN MEMORIA
ESTÁ DIVIDIDO EN TRES CAMPOS:
  Mod (2 BITS): EN CONJUNTO CON EL CAMPO R/M (3 BITS) FORMAN 32 POSIBLES VALORES: 8 REGISTROS Y 24 MODOS DE DIRECCIONAMIENTO INDEXADO.
  Reg/Opcode (3 BITS): ESPECIFICA UN NÚMERO DE REGISTRO O SE TOMA COMO PARTE DEL CÓDIGO OPERATIVO.
  R/M (3 BITS): ES PARA DIRECCIONAR REGISTROS O PUEDE CODIFICAR MODOS DE DIRECCIONAMIENTO EN CONJUNTO CON EL CAMPO Mod.

## Slide 73: SIB
SE USA JUNTO CON EL CAMPO MOD R/M PARA ESPECIFICAR MODOS DE DIRECCIONAMIENTO
CONSTA DE TRES CAMPOS:
  Scale (2BITS): INDICA EL FACTOR DE ESCALA PARA EL INDEXADO ESCALADO.
  Index (3 BITS): ESPECIFICA EL REGISTRO ÍNDICE A EMPLEAR.
  Base (3 BITS): ESPECIFICA EL REGISTRO BASE A EMPLEAR

## Slide 74: DESPLAZAMIENTO
CUANDO EL ESPECIFICADOR DE MODO DE DIRECCIONAMIENTO INDICA QUE SE UTILIZA UN DESPLAZAMIENTO SE AGREGA EL CAMPO DE DESPLAZAMIENTO CONTENIENDO UN ENTERO CON SIGNO DE 8, 16 O 32 BITS.

## Slide 75: INMEDIATO
ESTE CAMPO PROVEE EL VALOR DE UN OPERANDO DE 8, 16, O 32 BITS.

## Slide 76: FORMATOS INSTRUCCIONES ARM

## Slide 77: FORMATO SUBSET THUMB ARM

## Slide 78: MODOS DE DIRECCIONAMIENTO
el o los campos de direccionamiento son de longitud limitada, por LO tanto, para alcanzar a direccionar A todas la locaciones de memoria de un sistema, aún las de memoria virtual, es necesario emplear algunas técnicas que relacionen la capacidad disponible con la longitud de los campos.

## Slide 79: MODOS DE DIRECCIONAMIENTO
- INMEDIATO.
- DIRECTO.
- INDIRECTO.
- POR REGISTRO.
- INDIRECTO POR REGISTRO.
- POR DESPLAZAMIENTO:
- RELATIVO.
- POR REGISTRO BASE.
- INDEXADO:
- PREINDEXADO.
-POSTINDEXADO.
- POR PILA.

## Slide 80: CONVENCIONES
M = Parte mando de la Instrucción
A = Contenido del campo de dirección
DE = Dirección Efectiva
(X) = Contenido de la locación X.

## Slide 81: MODOS DE DIRECCIONAMIENTO
Para indicar el modo de direccionamiento a la unidad de control se emplean varias aproximaciones, de ellas, las más prácticas parecen ser dos:
  Agregar al mando un campo de modo de direccionamiento.
  Para diferentes códigos operativos, distintos modos de direccionamiento.

## Slide 82: INSTRUCCIÓN TÍPICA
M
A
CAMPOS:
M = MANDO, COMANDO, CÓDIGO OPERATIVO (OPCODE)
A = ADDRESS (DIRECCIÓN)

## Slide 83: DIRECCIONAMIENTO INMEDIATO
OPERANDO = A
M
OPERANDO

## Slide 84: DIRECCIONAMIENTO INMEDIATO
el contenido del campo de dirección es directamente el operando a emplear. Es utilizado principalmente para definir constantes, o determinar valores iniciales para las variables.
La ventaja es que no se hace referencia a memoria para obtener el operando, con lo cual se acelera el cálculo en aquellos casos donde esa constante o valor inicial son utilizados reiterativamente.
La desventaja es que el tamaño del número es restringido a la capacidad del campo de dirección, el cual en algunos casos es pequeño comparado con longitud de palabra.

## Slide 85: DIRECCIONAMIENTO DIRECTO
DE = A

## Slide 86: DIRECCIONAMIENTO DIRECTO
el contenido del campo de dirección es directamente la dirección efectiva del operando en la memoria.
Esta técnica fue común en las primeras computadoras, se lo utiliza en familias de pequeñas computadoras.
Su desventaja, es que solo se puede direccionar memorias de poca capacidad.

## Slide 87: DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO
DE = (A)

## Slide 88: DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO
el campo de dirección en realidad indica LA DIRECCIÓN DE una palabra de memoria donde está contenida la dirección completa del operando (DE).
La ventaja del método es obviamente el que con una longitud de N bits es posible direccionar 2N posiciones de memoria, pero con la desventaja de requerir dos accesos a memoria para obtener el operando.

## Slide 89: DIRECCIONAMIENTO POR REGISTRO
DE = R

## Slide 90: DIRECCIONAMIENTO POR REGISTRO
es similar al direccionamiento directo, solo que se hace referencia a un registro en vez que a una posición de memoria.
Normalmente, un campo de direcciones que hace referencia a registros, es de solamente tres o cuatro bits, dado que se PUEDe HACER referencia A OCHO (8) o A DIECISÉIS (16) registros de propósitos generales.
La ventaja es que no se hace referencia a memoria para buscar un operando y solo se necesita un pequeño campo de dirección.
La desventaja es que el espacio de direcciones es extremadamente limitado.

## Slide 91: DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO POR REGISTRO
DE = (R)

## Slide 92: DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO POR REGISTRO
Este modo es completamente análogo al direccionamiento indirecto, solo que, en vez de acceder a memoria para hallar la dirección, la misma se encuentra en un registro de la UCP (CPU).
Las ventajas y limitaciones son análogas a las del direccionamiento indirecto.

## Slide 93: DIRECCIONAMIENTO POR DESPLAZAMIENTO
DE = A + (R)

## Slide 94: DIRECCIONAMIENTO POR DESPLAZAMIENTO
Es el más poderoso modo de direccionamiento, que combina las ventajas del direccionamiento directo con las VENTAJAS DEL direccionamiento indirecto por registros.
Requiere que haya dos campos de direccionamiento, uno referente al registro a utilizar y otro al desplazamiento a agregar al contenido de ese registro.
Los tres usos más comunes de este tipo de direccionamiento serán vistos a continuación.

## Slide 95: DIRECCIONAMIENTO RELATIVO
instrucción
Contador de programa
REL
A
+
+
operando
DE = (PC) + (A)

## Slide 96: DIRECCIONAMIENTO RELATIVO
En este caso, la referencia implícita es el contador de programa (PC), a cuyo contenido es sumado el contenido del campo de dirección para producir la DIRECCIÓN EFECTIVA.
Normalmente el contenido del campo de dirección es tratado como un número en complemento a dos, por lo que el desplazamiento puede ser hacia adelante o hacia atrás.
La dirección efectiva es función de la dirección de la instrucción, dada por el CONTADOR DE PROGRAMA (PC), por LO tanto, esto permite una efectiva economía de bits en el direccionamiento.

## Slide 97: DIRECCIONAMIENTO POR REGISTRO BASE
instrucción
REGISTRO BASE
RB
A
+
+
operando
DE = (R) + (A)
A

## Slide 98: DIRECCIONAMIENTO POR REGISTRO BASE
el registro referenciado contiene la dirección de memoria, y el campo de dirección de la instrucción, contiene el desplazamiento.
No solo reúne las ventajas del modo anterior, sino que también permite direccionar todo un programa a partir de una cierta dirección de base, de aquí el nombre de registro base, lo cual permite la carga simultánea de varios programas, cada uno de los cuales es referenciado mediante un registro DISTINTO.

## Slide 99: DIRECCIONAMIENTO A PILA

## Slide 100: DIRECCIONAMIENTO A PILA
la pila es una matriz lineal de posiciones de memoria, la cual es direccionada mediante indicación de la primera (FIFO = First in FIRST OUT) o la última (LIFO = LAST IN FIRST OUT), según sea la convención adoptada.
Cada vez que se introduce un dato, toda la pila se mueve un lugar, dando cabida en el alojamiento de entrada al nuevo dato, así como cada vez que se referencia, extrayendo un dato, la pila se mueve dejando accesible el almacenado inmediatamente antes del extraído.
la manera práctica de hacer esto, no es mover todos los datos, sino tomar una cierta cantidad de posiciones de memoria y un puntero de pila, el que apunta siempre a la última casilla ocupada.
Cada vez que se introduce un dato el puntero cambia a la casilla recién ocupada, y cada vez que se extrae uno, el puntero vuelve atrás.
El valor del puntero de la pila se mantiene en un registro, por lo que el direccionamiento de la pila es en realidad un direccionamiento relativo al contenido del mismo.
ésta es una forma implícita de direccionamiento, por lo que no es necesario hacer referencia a memoria en el campo de direcciones, sino que siempre se opera en el registro de puntero de pila (SPR = Stack Pointer register).

## Slide 101: DIRECCIONAMIENTO INDEXADO
La interpretación del término indexación es la siguiente: El campo de dirección hace referencia a una dirección de memoria, y el registro referenciado contiene un desplazamiento positivo a partir de ESA dirección. (Esto es justamente lo contrario del direccionamiento por registro base)
Si bien la forma de calcular la dirección es la misma, en este caso el registro, generalmente llamado registro de índice, incrementa en una unidad cada vez que es referenciado (AUTOINDEXADO).
En algunas máquinas, es posible emplear conjuntamente el direccionamiento indirecto y el indexado, QUE PUEDE SER PREINDEXADO O POSTINDEXADO
  SE DENOMINA preindexado, CUANDO la indexación es efectuada antes de calcular la dirección.
  SE DENOMINA postindexado, CUANDO LA INDEXACIÓN ES EFECTUADA DESPUÉS DE CALCULAR LA DIRECCIÓN.

## Slide 102: DIRECCIONAMIENTO AUTOINDEXADO
DE = A + (R)
(R) = (R) + 1

## Slide 103: DIRECCIONAMIENTO POSTINDEXADO
DE = (A) +(R)

## Slide 104: MODOS DE DIRECCIONAMIENTO EN EL PENTIUM (x86)

## Slide 105: MODOS DE DIRECCIONAMIENTO EN EL PENTIUM (x86)
SEIS REGISTROS DE SEGMENTO (CS, DS, ES, SS, FS, GS)
TIENEN UN REGISTRO DESCRIPTOR ASOCIADO A CADA UNO DE LOS REGISTROS DE SEGMENTO (NO VISIBLE AL PROGRAMADOR)
EL REGISTRO DESCRIPTOR CONTIENE:
  DERECHOS DE ACCESO
  LÍMITES
  DIRECCIÓN BASE

## Slide 106: MODOS DE DIRECCIONAMIENTO EN EL PENTIUM (x86)
MODO | ALGORITMO
Inmediato | Operando = A
Registro | LA = R
Con desplazamiento | LA = (SR) + A
Base | LA = (SR) + (B)
Base con desplazamiento | LA = (SR) + (B) + A
Índice escalado con desplazamiento | LA = (SR) + (I) x S + A
Base con índice y desplazamiento | LA = (SR) + (B) + (I)+ A
Base con índice escalado y desplazamiento | LA = (SR) + (I) x S + (B) + A
Relativo | LA = (PC) + A

## Slide 107: MODOS DE DIRECCIONAMIENTO EN EL PENTIUM (x86)
Referencias:
LA = Dirección Lineal (Linear Address)
(X) = contenido de X
SR = Registro de Segmento (Segment Register)
CP = Contador de Programa (Program Counter)
A = Contenido de un campo de dirección de la instrucción.
R = Registro
B = Registro de Base (Base register)
I = Registro de Índice (Index register)
S = Factor de escala (Scaling factor)

## Slide 108: F I N
Segunda Parte UNIDAD 2